## Slide 1
城市基础设施数字化建模与时空数据融合
技术路线与阶段进展
面向超融合数据库与数字孪生专项的共性技术能力建设
汇报人：曹宏坤
2026.06.23

## Slide 2
REPORT FOCUS
汇报重点：围绕总体目标、关键问题与后续应用支撑展开
02
01
总体路线
构建数据治理、规则表达、 空间建模与应用服务链条。
02
关键问题
聚焦数据一致性、对象化建模、 空间关系与成果可维护性。
03
应用支撑
支撑超融合数据库、数字孪生专项 及多类基础设施建模。
技术路线 · 问题意识 · 能力沉淀

## Slide 3
01 / ROUTE
阶段定位：以典型场景验证共性技术，支撑城市数字底座建设
03
数据接入
GIS / CAD / 业务表 多源异构数据治理
规则表达
专业规则与分级标准 参数化组织
空间建模
道路、隧道、管线 三维对象表达
语义关联
对象、属性、关系 全过程可追溯
应用支撑
超融合数据库 数字孪生专项
核心目标：形成多源数据到数字对象的规范化转换能力，实现对象可解释、关系可查询、成果可持续交付。
技术路线 · 问题意识 · 能力沉淀

## Slide 4
01 / ROUTE
技术体系：平台、算法与数据底座协同，形成可持续演进架构
04
三维表达平台
承担场景组织、可视化检查与成果发布
定位为成果承载与交互展示层，支撑模型质量核验
空间建模算法
承担空间构造、分级表达与质量控制
沉淀可迁移的模型生成能力，服务多类基础设施对象
时空数据底座
承担对象、属性、关系、版本与索引管理
与超融合数据库研发衔接，支撑检索、分析与业务复用
专项应用体系
承担面向业务场景的成果组织与应用闭环
支撑数字孪生专项从展示型成果向业务型应用延伸
总体架构由“数据底座 + 规则算法 + 三维表达 + 专项应用”共同构成，强调能力协同与可持续迭代。
技术路线 · 问题意识 · 能力沉淀

## Slide 5
01 / ROUTE
总体路线：以数据链为主线，构建可追溯的城市基础设施对象体系
05
源数据
GIS / CAD 业务台账
标准化
坐标 / 编码 分类 / 质量
规则层
分级标准 专业约束
模型层
三维对象 空间关系
语义层
对象属性 关系索引
服务层
孪生场景 查询分析
A
当前阶段
以 CIM 道路建模为典型场景，验证数据标准化、空间构造和语义关联链路。
B
后续阶段
将验证形成的方法接入超融合数据库与数字孪生专项，支撑综合型城市基础设施应用。
技术路线 · 问题意识 · 能力沉淀

## Slide 6
02 / CURRENT PRACTICE
阶段实践：以道路建模验证规则化生成与语义追溯链路
06
典型道路场景用于验证数据—模型—语义链路
1
输入
中心线、分类、宽度、断面等基础数据
2
处理
依据专业规则形成分级模型与对象关系
3
输出
三维对象、语义数据和质量核验样本
4
价值
建立可视化成果与数据资产之间的关联机制
该阶段重点在于形成可观察、可验证、可复盘的技术链路，为多类型设施建模提供依据。
技术路线 · 问题意识 · 能力沉淀

## Slide 7
03 / PROBLEMS
关键问题一：模型质量受数据一致性、规则表达与空间关系共同影响
07
典型路口场景：用于分析规则冲突与空间连续性
01
数据一致性
不同来源数据在空间精度、分类字段和属性完备性方面存在差异。
02
规则可配置性
专业规则需具备参数化和版本化能力，避免形成一次性项目逻辑。
03
对象统一性
模型展示、语义查询和业务交付需共享统一的对象关系体系。
工作重点：由单点模型修正转向数据标准、规则表达和对象关系的系统化治理。
技术路线 · 问题意识 · 能力沉淀

## Slide 8
03 / PROBLEMS
关键问题二：专项交付需由成果文件交付提升为数据资产交付
08
成果固化
仅以文件形态交付，后续追踪、复用和增量更新能力不足。
数据分散
模型、表格、GIS 与业务系统之间缺少统一对象和索引机制。
应用分离
可视化展示、检索分析和业务汇报各自建设，难以形成协同。
数据资产化建设重点
1
统一编码
设施对象有稳定 ID
2
统一索引
空间、时间、属性可检索
3
统一版本
成果更新可追踪
4
统一接口
建模、孪生、业务系统可共享
超融合数据库研发需重点承接对象化、索引化和版本化能力，使模型成果具备查询、关联和更新基础。
技术路线 · 问题意识 · 能力沉淀

## Slide 9
04 / NEXT CAPABILITY
面向超融合数据库：构建统一的城市基础设施时空数据组织
09
城市级对象网络：统一组织空间对象、属性信息与关联关系
01
对象层
面向道路、隧道、管线、站点、设施等对象建立统一编码。
02
关系层
表达空间邻接、上下游、穿越、权属和时间版本等关系。
03
服务层
支撑检索、统计、可视化分析和数字孪生应用服务。
建设重点在于形成对象、关系、索引和持续更新机制，而非仅存储模型文件。
技术路线 · 问题意识 · 能力沉淀

## Slide 10
04 / NEXT CAPABILITY
面向数字孪生专项：由场景表达拓展至业务研判与闭环应用
10
1
现状表达
基础设施对象 三维表达
2
数据融合
时空数据 业务数据
3
关系理解
空间关系 运行约束
4
场景应用
查询统计 研判分析
5
反馈更新
问题回流 版本迭代
A
已形成的基础
自动建模、对象语义、空间关系和可视化核验方法。
B
需进一步完善
数据更新机制、业务指标体系、智能辅助理解与专题应用模板。
技术路线 · 问题意识 · 能力沉淀

## Slide 11
05 / REFLECTION
方法复用：形成面向多类城市基础设施对象的共性技术框架
11
对象抽象
数据标准
规则配置
模型表达
应用交付
01
道路 / 交通
验证空间连续、分级表达与对象追溯方法
02
轨道 / 地下空间
扩展至区间、站点、构件和空间关系表达
03
地下管线
面向管径、埋深、节点、碰撞与权属关系组织
04
城市孪生专题
将基础设施对象接入场景、指标与应用体系
共性部分在于对象化、规则化和语义化方法；差异部分体现在各专业规则、约束条件和应用场景。
技术路线 · 问题意识 · 能力沉淀

## Slide 12
05 / REFLECTION
下一阶段：围绕三条主线推进技术能力体系化建设
12
01
自动化建模
持续完善道路、轨道、地下空间等对象生成方法，形成可复用建模能力。
02
超融合数据库
围绕多模态时空数据，建设统一对象、索引、关系和版本管理能力。
03
数字孪生专项
面向专题交付，形成场景模板、指标体系和智能辅助分析能力。
2026 下半年关注
1
保障自动化建模专题稳定交付，形成标准化方法沉淀
2
参与超融合数据库研发，推动模型对象纳入统一数据底座
3
支撑数字孪生专项课题交付，形成可展示、可查询、可分析成果
4
凝练论文、专利和技术资料，形成可复用技术资产
阶段成果的核心价值在于形成
可迁移、可复用、可持续演进的技术体系。
从阶段成果走向体系化能力

## Slide 13
谢谢
THANK YOU
推动建模成果向数据资产转化， 支撑城市数字孪生与专项应用建设。